Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (cz. 2)

Zestaw komputerowy (1 szt.) o parametrach nie mniejszych niż:

Jednostka centralna:

| Opis | Opis proponowanego przez Wykonawcę urządzenia /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne… |
| --- | --- |
| Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta; Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna przeznaczony do pracy 24h/7 Na potwierdzenie dołączyć kartę katalogową producenta oferowanego modelu; Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 10 000 punktów Passmark CPU Mark Pamięć operacyjna: 16 GB, możliwość rozbudowy do min 32 GB, Parametry pamięci masowej: dwa dyski twarde: - wykonany w technologii SSD o pojemności min. 250 GB (1 szt.), - Min. 1000 GB SATA 7200 obrotów (1 szt.), zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. Wydajność grafiki: niezintegrowana karta graficzna o ilości rdzeni CUDA nie mniejszej niż 380 (powinna umożliwiać pracę trzymonitorową ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.5, Shader 5.0 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do min. 1,5 GB pamięci). Pobór mocy nie większy niż 50 W Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Obudowa Typu Mini Tower (MT) wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne, 2 szt. 3,5” wewnętrzne. Zasilacz o mocy minimum 290W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego posiadający certyfikat 80 Plus Gold. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit oraz Windows 8 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) BIOS Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L1, L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Dodatkowe oprogramowanie W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu Ergonomia: Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 31 dB Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 1000 mm. Wymagania dodatkowe Licencja: Microsoft Windows 8 Pro. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 8, płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej. Preinstalowany Microsoft Windows 7 Pro. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 7, płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej. Oprogramowanie dodatkowe preinstalowany Microsoft Office 2013 HB lub równoważne* Wbudowane porty minimalnie: - 1 x VGA - 1 x DVI - 1 x DisplayPort - 1 x Serial Port - 1 x RJ-45 - 1 x Audio: line-in - 1 x Audio: line-out - 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy - 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy - 12 szt. USB w tym: minimum 4 zewnętrzne porty USB 3.0 (2 z przodu, 2 z tyłu), 6 zewnętrznych portów USB 2.0 (2 z przodu, 4 z tyłu), 2 wewnętrzne porty USB 2.0. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika) Płyta główna z wbudowanymi min.: - 1 złącze PCI-Express x16 - 1 złącze PCI-Express x16 (podłączone jako x4) - 1 złącze PCI-Express x1 minimum 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM, min. 4 złącza SATA 3.0, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera Klawiatura USB w układzie QWERTY US (producenta sprzętu) Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi (producenta sprzętu) Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami Normy i standardy Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie: Deklaracja zgodności CE normy Energy Star 5.2 Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 Zamawiający wymaga: dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał: Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Gwarancji jakości producenta: Na okres co najmniej 60 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, Wsparcie techniczne producenta Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |

Monitor (parametry minimalne) :

| Cecha | Wartość | Opis proponowanego przez Wykonawcę urządzenia /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne… |
| --- | --- | --- |
| Jasność | Min. 300 cd/m2 |  |
| Typ matrycy | IPS |  |
| Czas reakcji | Maks. 8 ms |  |
| Kąt widzenia poziomy | Min. 176 stopni |  |
| Przekątna ekranu | Min. 24" |  |
| Kontrast rzeczywisty | Min. 1000:1 |  |
| Rozdzielczość | Min. Full HD 1200p |  |
| Ilość kolorów | Min.16,7 mln |  |
| Kąt widzenia pionowy | Min 176 stopni |  |
| Technologia podświetlania | LED |  |
| Gniazda i porty |
| VGA | TAK |  |
| DisplayPort | TAK |  |
| DVI-D | TAK |  |
| Liczba portów USB | Min 4 szt. |  |
| Inne Cechy użytkowe |
| Język Menu Polski | Wymagany |  |
| Pivot | Wymagany |  |
| Montaż na ścianie | VESA 100 x 100 |  |
| Wbudowane głośniki lub dołączona listwa głośnikowa | Tak |  |
| Moc głośników | min. 2 x 1.2 W |  |
| Tilt kąt odchylenia | TAK |  |
| Kensington Lock | Tak |  |
| Regulacja wysokości | Min. 130 mm |  |
| Pobór mocy (standardowy) | Maks. 45 W |  |
| Certyfikaty |
| Global TCO Displays 5.2, lub późniejszy | Wymagany |  |
| ENERGY STAR® 5.1, lub 5.2 | Wymagany |  |
| EPEAT® na poziomie Gold | Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |
| ISO9241-307 (klasa 1) lub ISO 13406-2 (klasa 2) | Wymagany |  |
| Certyfikat CE zgodny z Dyrektywą 2004/108/EC | Wymagany |  |
| RoHS | Wymagany |  |
| EN 60950 | Wymagany |  |
| IT-Eco-Declaration | Wymagany |  |
| WEEE | Wymagany |  |
| Gwarancja |
|  | Na okres co najmniej 60 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego |  |
|  | Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, |  |
| Dodatkowe wymagania |
| Monitor oznaczony trwale logo producenta jednostki centralnej | Wymagane |  |
| Monitor i jednostka centralna są tego samego producenta | Wymagane |  |
| Kabel umożliwiający zasilenie | Wymagany |  |
| Kabel sygnałowy | DVI-D + VGA + DisplayPort |  |

Zasilacz awaryjny

| Cecha | Wartość | Opis proponowanego przez Wykonawcę urządzenia /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne… |
| --- | --- | --- |
| moc rzeczywista | min. 420 W |  |
| technologia | off-line |  |
| maksymalny czas przełączenia na baterie | 6 ms |  |
| ilość gniazd | min 6 w tym 3 z podtrzymaniem napięcia |  |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążenia | min. 9 minut |  |
| Port komunikacji | USB |  |
| Waga | max 4 kg |  |
| Gwarancja | 5 lat |  |
| Kabel zasilający | Wymagany |  |

Wyjaśnienie

Oprogramowanie dodatkowe stacji roboczej Pakiet Biurowy: Microsoft Office 2013 HB Preinstalowane lub równoważne.

Oprogramowanie zostało wybrane ze względu na jednolitość (pełną kompatybilność) rozwiązań systemu teleinformatycznych zamawiającego. Konieczność zachowania spójności dokumentów w tym zawansowanych funkcji/makr programów pakietu, jest czynnikiem krytycznym. Dopuszcza się równoważne oprogramowanie które zapewni 100% zgodność funkcjonalną, przy czym równoważny pakiet uważa się system posiadający co najmniej parametry:

- pakiet biurowy w najnowszej stabilnej wersji,

- interfejs w języku polskim,

- licencja komercyjna,

- w skład pakietu musi wchodzić co najmniej:

  - procesor tekstu,

  - arkusz kalkulacyjny,

  - program do tworzenia prezentacji,

  - klient poczty email,

Procesor tekstu musi posiadać pełną zgodność z formatami plików doc, ,docx oraz możliwość zapisu pliku do .pdf,

Arkusz kalkulacyjny musi posiadać pełną zgodność z formatami plików ,xls, xlsx oraz możliwość zapisu pliku do.pdf,

Program do tworzenia prezentacji musi posiadać pełną zgodność z formatami plików ppt, pptx, oraz możliwość zapisu pliku do pdf,

Klient poczty email musi posiadać książkę adresową, kalendarz.

Pakiet musi posiadać pełną integralność pomiędzy składnikami (kopiuj wklej wraz z możliwością wyboru sposobu wklejenia zawartości).

W cenę oferty należy wliczyć koszty dostawy, w ramach gwarancji/rękojmi mieszczą się wszelkie koszty związane z serwisowaniem urządzenia/oprogramowania.

Wymaga się przeprowadzenia instruktażu pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń/oprogramowania (instruktaż w języku polskim) próbne uruchomienie, dostarczenie dokumentacji i gwarancji w języku polskim.